# Alumnes:
# CREACIÓ DE CAMP MAGNÈTIC
### Una bobina circular
Camp magnètic a l’eix de la bobina en funció de la distància al centre de l’espira, z.
z ( )
B ( )

### Bobines de Helmholtz
Camp magnètic a l’eix de les bobines en funció de la distància al centre de la primera espira, z.
z ( )
B ( )

Dependència del camp magnètic a l’eix: (a) mesura experimental per a una bobina, (b) mesura experimental per a les bobines de Helmholtz, (c) càlcul a partir d'(a) per a les bobines de Helmholtz.
### Imant
Component radial Br en funció de la distància r al centre de l'imant.
r ( )
Br ( )
r3 ( )
1/Br ( )

Component polar Bθ en funció de la distància r al centre de l'imant.
r ( )
Bθ ( )
r3 ( )
1/Bθ ( )

Resultat de les regressions:	a~={}	b~={}		r~={}
y`=`ax`+`b	a~={}	b~={}		r~={}
Valors calculats:	m~={~~~~~~~~~~~~~~func Am^2}		M~={~~~~~~~~~~~~~~func A/m}
	H~={~~~~~~~~~~~~~~func A/func m}		B~={~~~~~~~~~~~~~~func T}

1/Br en funció de r3, 1/Bθ en funció de r3 i rectes de regressió.		Br en funció de Bθ i recta y = 2x.

Electroimant / 5.3.4.1 Camp magnètic a l'entreferro en funció de la intensitat de corrent
I ( )	Be ( )	I ( )	Be ( )

5.3.4.2  Camp magnètic a l'entreferro en funció de la longitud de l'entreferro
x ( )
Be ( )
1/Be ( )

5.3.4.3  Camp magnètic en funció de la distància r perpendicular a l’eix de l’entreferro
Camp magnètic en funció de la posició en la direcció perpendicular a l'eix, per a una longitud de l'entreferro de 7 mm.
posició ( )
Be ( )

Camp magnètic a l'entreferro en funció de la longitud de l'entreferro, 1/Be(x) per a I =		Camp magnètic a l'entreferro en funció de la posició r en la direcció perpendicular al seu eix.

Qüestions
1. Per al camp creat per un imant: A partir de quina distància Br = 2Bθ?
2. Si hi hagués dispersió de flux, com s’observaria a la gràfica 1/Be(x)?
3. A partir de la gràfica Be(r): a quina distància de l'eix de l'entreferro el camp és un 50% del valor a l’eix?